空气压缩机招标参数

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 货物名称（型号）数量 |  |
|  | 空气压缩机 （阿特拉斯） 1台 |  |
| 二 | 主要技术规格及参数 |  |
| 1 | 排气量>0.35 m3/min |  |
| 2 | 最大工作压力>9 bar |  |
| 3 | 噪声等级<60 dB(A) |  |
| 4 | 出口含油量为0级无油（ISO 8573-1 Class 0） |  |
| 5 | 冷却方式为风冷 |  |
| 6 | 电机防护等级为IP55 |  |
| 7 | 电机温升等级为B |  |
| 8 | 最大功率：<4 kW |  |
| 9 | 外形尺寸小于1100*700*900 mm3 |  |
| 10 | 质保2年。 |  |